Bài 3

Sketch Contours

Sau khi hoàn thành bài học này, chúng ta có khả năng sau:

- Sử dụng công cụ Sketch contours để chọn một vùng trong mặt phẳng Sketch.

- Tạo nhiều đặc điểm từ cùng một Sketch

- Thay đổi kích thước của mô hình và cập nhật lại các thông số cho mô hình.

- Một số quy tắc cơ bản để quản lý Sketch hiệu quả hơn.

Sketch Contuors cho phép ta chọn một vùng của trong mặt phẳng vẽ phác, nó là vùng khép kín tạo bởi nhiều đối tượng. Bằng cách này ta có thể sử dụng một vùng hoặc nhiều vùng của Sketch để tạo đặc điểm.

Sự thuận lợi của phương pháp này là ta có thể sử dụng lại Sketch nhiều lần, có nghĩa ta có thể tạo nhiều đặc điểm khác nhau từ các vùng khác nhau của  cùng một Sketch.

Contour Select Tool  và End Select Contours được sử dụng để bắt đầu và kết thúc quá chọn Contour.

Xây dựng chi tiết như hình 3.1

- Mở bản vẽ mới

Kích , hoặc kích File, New hộp thoại New SolidWorks Document xuất hiện, chọn tab Tutorial, chọn bản vẽ Part, và kích OK.

- Vẽ hình chữ nhật

Tạo hình chữ nhật có các góc không trùng với gốc toạ độ, với kích thước chiều cao xấp xỉ 70mm và kích thước chiều rộng xấp xỉ 50mm.

Khi tạo các đối tượng trên Sketch thì ta thấy có sự thay đổi biểu tượng của con trỏ. Biểu tượng của con trỏ thay đổi theo đối tượng đang được tạo hoặc đối tượng nào đang được chọn như điểm cuối, trùng điểm (consident), điểm chính giữa (MidPoint).

- Tạo đường tròn

Kích Circle        trên thanh công cụ Sketch Tools và di chuyển con trỏ đến điểm giữa của cạnh ngang phía trên của hình chữ nhật để xác định tâm đường tròn. Chú ý sự thay đổi biểu tượng của con trỏ, nhấn chuột để xác định tâm của đường tròn.

- Chọn điểm cuối

Di chuyển chuột sang bên phải đến góc của hình chữ nhật, nhấn chuột chọn nó để xác định bán kính của đường tròn.

- Ghi kích thước cho hình chữ nhật

Ghi kích thước chiều cho chiều cao và chiều rộng của hình chữ nhật như (hình 3.3) .

Ta thấy các đối thước trong Sketch vẫn có màu xanh (chưa xác định đầy đủ)

- Tạo thêm quan hệ cho Sketch

Một số quan hệ có thể được thêm vào Sketch bằng cách dùng chuột kéo các đối tượng. Chọn tâm đường tròn và kéo nó trùng với gốc hệ trục toạ độ.  Khi biểu tượng phản hồi từ con trỏ    xuất hiện, nhấn chuột để xác định vị trí của tâm đường tròn trùng với gốc toạ độ.

Lúc này Sketch đã được định nghĩa đầy đủ.

Giới thiệu công cụ Contour Select

Contour Select được sử dụng để chọn một hoặc nhiều vùng cho việc tạo các đặc điểm của mô hình 3D. Khi công cụ Contour Select được kích hoạt thì biểu tượng của con trỏ có dạng. .

Có nhiều cách khác nhau để kích hoạt công cụ Contour Select.

Kích chuột phải trên vùng đồ hoạ và chọn Contour Select.

Mở rộng danh sách Selected Contours  trong hộp thoại PropertyManager của đặc điểm.

Tắt công cụ Contour Select. (End Select Contour) được sử dụng để kết thúc quá trình chọn vùng trong Sketch.

Nhấn chuột phải và chọn End Select Contour

Hoặc kích biểu tượng ở phía góc trên, bên phải của vùng đồ hoạ.

- Lệnh Extruded

Kích Insert > Base > Extrude hoặc kích  trên thanh công cụ Features

Mở rộng danh sách Select Contours, và kích hoạt lệnh Select Contours.

- Chọn Contour

Di chuyển chuột qua vùng ta cần chọn. Vùng bên trong giới hạn bởi Contour sáng lên với màu hồng. Chọn vùng đó bằng cách nhấn chuột trái.

Khi Contour được chọn, đặc điểm  Extrude sẽ được tạo xuất hiện trước trên vùng đồ hoạ.

Nhập Depth = 20 mm  và nhấn OK.

- Mở rộng đặc điểm Extrude1 để hiển thị mặt phẳng vẽ phác đã tạo đặc điểm Extrude1. Kích chuột phải trên màn hình đồ hoạ và chọn  Contuor Select Tool.

- Chọn Contour khác

Chọn đường tròn.

11. Sử dụng công cụ Extrude

Kích  . Và nhập Depth = 40 mm và kích OK

12.  Mở rộng các đặc điểm Extrude1 và Extrude2 trên cây FeatureManager ta thấy Sketch1 được dùng chung cho 2 đặc điểm trên

Thay đổi các thông số của mô hình (Changing Parameter)

Với phần mềm thiết kế SolidWorks ta có thể dễ dàng thay đổi lại các kích thước của mô hình chỉ với một vài thao tác đơn giản. Sự dễ dàng trong việc hiệu chỉnh các kích thước, từ đó cho ta thấy việc thiết kế mô hình có tham số và định hướng thiết kế là rất quan trọng. Nếu ta không có định hướng thiết kế từ đầu, thì khi thay đổi một số kích thước nào đó trong mô hình, sẽ là nguyên nhân gây ra các mô thuẫn hình học hoặc các kết quả ta không mong muốn.

Xây dựng lại mô hình (Rebuild the Model)

Sau khi ta thay đổi các kích thứơc, ta cần phải sử dụng công cụ Rebuild để cập nhật lại các kích thước mới cho mô hình.

Để thay đổi một số kích thước của mô hình ta làm như sau:

12. Kích đúp vào đặc điểm cần hiệu chỉnh

Ta có thể kích đúp vào đặc điểm Extrude1 trên cây FeatureManager hoặc trên vùng đồ hoạ. Khi đó các thông số kích thước của đặc điểm sẽ xuất hiện. Các kích thước có màu đen là kích thước của Sketch tạo đặc điểm đó. Kích thước màu xanh là kích thước của đặc điểm. Ví dụ chiều sâu (Depth) trong đặc điểm Extrude.

- Kích đúp vào kích thước cần thay đổi

Kích đúp lên kích thước 70 mm. Hộp thoại Modify xuất hiện. Nhập giá trị 85 mm vào hộp thoại và nhấn OK.

Tương tự ta thay đổi kích thước 50 mm xuống 35 mm.

13. Rebuild mô hình để xem kết quả

Một số quy tắc để quản lý Sketch

Với công cụ Contour Select, ta có thể tạo được các đặc điểm với hầu hết các các dạng sketch. Tuy nhiên các Sketch khác nhau sẽ sinh ra các kết quả khác nhau. Các trường hợp đó được tóm tắt ở bảng dưới đây. Đây là kĩ thuật đặc biệt quan trọng được sử dụng thường xuyên trong quá trình xây dựng mô hình và còn được sử dụng trong khác khoá học tiếp theo.

| Kiểu Sketch | Miêu tả | Yêu cầu đặc biệt |
| --- | --- | --- |
|  | Đây là dạng Sketch tiểu chuẩn, nó là một đường khép kín | Không |
|  | Sketch với nhiều đường khép kín, thường được dùng để tạo đặc điểm Boss hoặc Cut | Không |
|  | Đây là một đường mở, được sử dụng để tạo đặc điểm có thành mỏng với chiều dày không đổi. | Không |
|  | Sketch không khép kín ở góc. | Không nên sử dụng |
|  | Sketch chứa các vùng Contour giao nhau | Nếu tất cả các Contour được sử dụng thì sẽ tạo thành nhiều khối khác nhau (Multibody Solid). Đây là một nâng cao, ta không nên sử dụng nếu chưa có nhiều kinh nghiệm. |
|  | Sketch chứa 2 đường Contour rời nhau | Như trên |

Sử dụng công cụ Contour Selection

Sketch hình bên gồm nhiều Contour, do vậy khi ta sử dụng công cụ Select Contour thì có nhiều kết quả khác nhau (hình dưới).

Bài tập

Ví dụ 1:

- Mở một bản vẽ mới từ tab Template.

- Trên mặt phẳng vẽ phác tạo hình chữ nhật, đường tròn và kích thước cho các đối tượng như hình bên.

- Kích Extrude trên thanh công cụ và chọn Selected Contuor để chọn vùng được Extrude

Nhập  50mm cho hộp Depth.

- Sử dụng lại công cụ Selected Contuor Tool để chọn vùng Extrude.

Kích hoạt công cụ Selected Extrude và giữ phím Ctrl để chọn vùng nằm giữa đường 2 đường tròn.

Kích hoạt công cụ Extrude

Nhập độ sâu Extrude là 30mm

Ví dụ 2:

- Mở bản vẽ Part mới từ tab Template.

- Trên mặt phẳng vẽ phác tạo các đối tượng và ghi kích thước cho các đối tượng đó (hình 3.15)

- Sử dụng Extrude Contours.

Sử dụng lần lượt các khoảng cách Extrude là 35mm, 10mm và 25mm (hình )

Ví dụ  3:

Mở mặt phẳng vẽ chi tiết từ tab Template.

- Trên mặt phẳng vẽ phác tạo các đối tượng và ghi kích thước (hình...)

- Tạo đường tròn có tâm trùng với tâm của hình vuông bên phải.

Kích Centerline trên  thanh công cụ Sketch để tạo đường thẳng centerline trùng với tâm của hình vuông.

Kích Circle trên thanh công cụ và tạo đường tròn có đường kính 15mm.

Sử dụng công cụ Add Relation để tạo ràng buộc trùng tâm giữa tâm của đường tròn và trung điểm của của đường Centerline vừa tạo. Chú ý trước khi kích hoạt lệnh  Add Relation bạn hãy Giữ phím Ctrl, sau đó chọn trung điểm của đường Centerline và tâm đường tròn.

- Sử dụng công cụ Extrude contuors

Chọn khoảng cách Extrude lần lượt là 30mm và 10mm.

# Text boxes

Hình 3.16

Hình 3.19

Hình 3.1

Hình 3.2

Hình 3.3

Hình 3.4

Hình 3.5

Hình 3.6

Hình 3.7

Hình 3.8

Hình 3.9

Hình 3.10

Hình 3.11

Hình 3.12

Hình 3.13

Hình 3.14

Hình 3.15

Hình 3.17

Hình 3.18